CHAINES DE COTES

I°) COTE CONDITION

Lors de la conception d'un mécanisme, on est amené, à un moment ou à un autre, a dimensionner les différentes pièces. Pour un fonctionnement correct du mécanisme, ce dimensionnement doit être cohérent et répondre à certaines règles. En effet, des conditions de fonctionnement jeux de fonctionnement 	doivent être mises en place et respectées.

Prenons comme exemple un mécanisme des plus simple : une clé plate et une tête de vis hexagonale.

| Si la clé est trop petite, le montage de la clé autour de la vis est impossible | Si la clé est trop grande, le montage est possible, mais c'est le fonctionnement qui est impossible. | Seul un choix raisonné du jeu entre la clé et la tête permet un montage et un fonctionnement corrects. |
| --- | --- | --- |

Le jeu entre la clé et la tête de vis est donc la condition de fonctionnement ou de montage de

ce système. On appelle cette dimension la cote condition.

II°) TRACE DES CHAINES DE COTES

1°) Surfaces terminales :

- Une chaîne de cotes contient toujours 2 surfaces terminales. 2 surfaces terminales

- Ce sont les 2 surfaces qui terminent la cote condition. Ne sont pas en contact avec d’autres pièces

- Elles sont perpendiculaires à la chaîne de cote

- Dans les exercices, on les met en évidence en les surlignant d'un trait rouge et en leur donnant le numéro de la pièce.

2°) Surfaces de contact :

- Ce sont les surfaces de contact (perpendiculaires au vecteur cote condition) entre les pièces concernéesles différentes pièces du mécanisme.

- On repère ensuite chacune d'elle par une case double contenant les numéro des 2 pièces concernées par la surface de contact.

3°) Méthode de tracé :

- on place la cote condition Ja entre les 2 traits rouges, de la gauche vers la droite

- On trace un vecteur partant du trait rouge correspondant à l'origine du vecteur condition, et on cherche une surface de contact entre 2 pièces ayant le même numéro. On attribue alors à ce vecteur la lettre de la cote condition et le numéro des cases de départ et d'arrivée (ex :  a2).

- On repart ensuite du deuxième numéro de la case double en cherchant une autre case ayant le même numéro … et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on rencontre le même numéro que le trait rouge d'arrivée ; on peut alors boucler la chaîne de cotes.

III°) CALCUL D'UNE CHAINE DE COTES

Tous les vecteurs orientés vers la droite s’ajoutent

Tous les vecteurs orientés vers la gauche se retranche

Si on cherche a mini

Tous les vecteurs orientés vers la droite auront une cote mini

Tous les vecteurs orientés vers la gauche auront une cote MAXI

Si on cherche a MAXI

Tous les vecteurs orientés vers la droite auront une cote MAXI

Tous les vecteurs orientés vers la gauche auront une cote mini

CHAINES DE COTES

I°) COTE CONDITION

Lors de la conception d'un mécanisme, on est amené, à un moment ou à un autre, a dimensionner les différentes pièces. Pour un fonctionnement correct du mécanisme, ce dimensionnement doit être cohérent et répondre à certaines règles. En effet, des conditions de fonctionnement______________________	doivent être mises en place et respectées.

Prenons comme exemple un mécanisme des plus simple : une clé plate et une tête de vis hexagonale.

| Si la clé est trop petite, le montage de la clé autour de la vis est impossible | Si la clé est trop grande, le montage est possible, mais c'est le fonctionnement qui est impossible. | Seul un choix raisonné du jeu entre la clé et la tête permet un montage et un fonctionnement corrects. |
| --- | --- | --- |

Le jeu entre la clé et la tête de vis est donc la condition de fonctionnement ou de montage de

ce système. On appelle cette dimension la cote condition.

II°) TRACE DES CHAINES DE COTES

1°) Surfaces terminales :

- Une chaîne de cotes contient toujours 2 surfaces terminales. ……………………

- Ce sont les 2 surfaces qui terminent la cote condition. …………………………………

- Elles sont perpendiculaires ………………………………..

- Dans les exercices, on les met en évidence en les surlignant d'un trait rouge et en leur donnant le numéro de la pièce.

2°) Surfaces de contact :

- Ce sont les surfaces de contact (perpendiculaires au vecteur cote condition) entre les pièces concernéesles différentes pièces du mécanisme.

- On repère ensuite chacune d'elle par une case double contenant les numéro des 2 pièces concernées par la surface de contact.

3°) Méthode de tracé :

- on place la cote condition Ja entre les 2 traits rouges, de la ………………………….

- On trace un vecteur partant du trait rouge correspondant à l'origine du vecteur condition, et on cherche une surface de contact entre 2 pièces ayant le même numéro. On attribue alors à ce vecteur la lettre de la cote condition et le numéro des cases de départ et d'arrivée (ex :  a2).

- On repart ensuite du deuxième numéro de la case double en cherchant une autre case ayant le même numéro … et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on rencontre le même numéro que le trait rouge d'arrivée ; on peut alors boucler la chaîne de cotes.

III°) CALCUL D'UNE CHAINE DE COTES

Tous les vecteurs orientés vers la droite ……………

Tous les vecteurs orientés vers la gauche ………………

Si on cherche a mini

Tous les vecteurs orientés vers la droite auront une cote ……..

Tous les vecteurs orientés vers la gauche auront une cote …….

Si on cherche a MAXI

Tous les vecteurs orientés vers la droite auront une cote ………

Tous les vecteurs orientés vers la gauche auront une cote ………..

# Text boxes

plusieurs cotes conditions.( On représente toujours le jeu entre 2 pièces par un vecteur doubled'un même coté.

( La cote condition est indiquée par un vecteur double appelé  a  ou  Ja.

( Par convention, ce vecteur est toujours orienté vers la droitevers la droite ou vers le haut.

Remarques :

amini=

a MAXI=

Longueur vis

1

2

plusieurs cotes conditions.( On représente toujours le jeu entre 2 pièces par un vecteur doubled'un même coté.

( La cote condition est indiquée par un vecteur double appelé  a  ou  Ja.

( Par convention, ce vecteur est toujours orienté vers la droitevers la droite ou vers le haut.

Remarques :

2

1