Exercice N°1 : Coulisse à manivelle tournante.

Le mécanisme se compose d’une manivelle 1 articulée en O sur le bâti 0 et tournant à la vitesse de N1/0 tour par minute. Le balancier 2 est articulé en B sur le bâti 0, il reçoit le mouvement par l’intermédiaire de la coulisse 3. Cette coulisse articulée en A sur la manivelle 1, peut translater dans la rainure oblongue usinée dans le balancier.

Les liaisons en A, B et O sont des liaisons pivots parfaites. La liaison entre 2 et 3 est une liaison glissière.

- Donner la nature des mouvements,, et

- Ecrire la composition des vitesses pour

- Déduire les directions des vitesses et les tracer.

- Sachant que la vitesse est égale a 4cm/s, déterminer et  la vitesse de rotation du balancier.

Exercice N°2: Benne de camion.

La benne 2 du camion, articulée en B sur le châssis 1, est levée en A par un vérin hydraulique (3+4). Le vérin est articulé en C sur le châssis.

Les liaisons en A, B et C sont des liaisons pivots. Le dispositif occupe la position de la figure ci-dessous.

- Donner la nature des mouvements, , et

- Ecrire la composition des vitesses pour

- Déduire les directions des vitesses et les tracer.

- Si la tige 4 du vérin sort du corps 3 à la vitesse de 5 cm/s, déterminer les vitesses : , et

Exercice N°3: Croix de malte.

Le dispositif à croix de malte ci-dessous se compose d’une manivelle 1, d’un pion d’entraînement 2 et d’une croix 3 six faisceaux. La manivelle 1 est animé d’un mouvement de rotation uniforme (). La croix 3 est animée d’un mouvement de rotation non uniforme avec périodes d’arrêt. Le pion 2 coulisse dans les rainures oblongues ou faisceaux usinés dans la croix. Les liaisons en B entre 0 et 1, puis en O entre 0 et 3, sont des liaisons pivot parfaites.

On cherche a déterminer la vitesse de rotation de ma croix de malte.

- Déterminer complètement la vitesse.

- Compte tenu des mouvements du dispositif, déterminer les directions des vitesses :  et

(Les tracer sur le schéma)

- Ecrire la relation de composition entre les vitesses précédentes en A, déduire graphiquement, calculer la fréquence de rotation N3/0.

Exercice N°4 : Four électrique.

Un four électrique 1 articulé en C sur un socle fixe 0. Le basculement est réalisé par deux vérins hydrauliques (2+3) disposés symétriquement. Les liaisons en A, B et C sont des liaisons pivots.

;  ;  ;

On cherche à déterminer la vitesse d’ouverture  pour une vitesse de sortie de la tige 2 du vérin de :

- Compte tenu des mouvements du dispositif, déterminer les directions des vitesses :,  et

(Les tracer sur un schéma)

- Ecrire la relation de composition entre les vitesses précédentes en B, déduire graphiquement, calculer la vitesse de rotation.